ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,  СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ

1.Общие сведения

Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима воздушная среда определённого качественного и количественного состава. Нормальный газовый состав воздуха следующий (об. %): азот – 78,02; кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, неон, криптон, ксенон, радон, озон, водород – суммарно до 0,94.  В реальном воздухе, кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары),  оказывающие вредное воздействие на организм человека.

2. Нормирование

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений является концентрация массы (мг) вещества в единице объёма (м3) воздуха при нормальных метеорологических условиях. От вида, концентрации примесей и длительности воздействия зависит их влияние на природные объекты.

Нормирование содержания вредных веществ  (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесённая к определённому времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдалённые последствия).

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест нормируют по списку Минздрава № 3086 – 84 (1,3), а для воздуха рабочей зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов нормируют по максимально разовой и среднесуточной концентрации примесей.

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена для предупреждения возникновения  рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии (не более 30 мин.)

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений.

3. Порядок выполнения задания

3.1. Получив методические указания по практическим занятиям, переписать форму табл.1.1. на чистый лист бумаги.

Таблица 1.1 .Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ.

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов при времени воздействия |
|  |  |  |  | максимально разовая (30 мин | среднесуточная >30 мин |  |  |  | < 30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Оксид углерода | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 | <ПДК (+) | =ПДК (+) | >ПДК (-) |

3.2. Используя нормативно-техническую документацию  (табл. 1.2.), заполнить графы 4…8 табл. 1.1.

Таблица 1.2  Предельно допустимые концентрации  вредных веществ в воздухе, мг/ м3

| Вещество | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов | Класс опасности | Особенности воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная разовая ≤30 мин | Среднесуточная; воздействие >30 мин |  |  |
| Азота диоксид | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 | О* |
| Азота оксиды | 5 | 0,6 | 0.06 | 3 | О |
| Азотная кислота | 2 | 0,4 | 0,15 | 2 | - |
| Акролеин | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 3 | - |
| Алюминия оксид | 6 | 0,2 | 0,04 | 4 | Ф |
| Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 | 4 | - |
| Ацетон | 20 | 0,2 | 0,04 | 4 | - |
| Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,1 | - | 0,002 | 1 | - |
| Бензол | 5 | 1,5 | 0,1 | 2 | К |
| Винилацетат | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 | - |
| Вольфрам | 6 | - | 0,1 | 3 | Ф |
| Вольфрамовый ангидрид | 6 | - | 0,15 | 3 | Ф |
| Гексан | 300 | 60 | - | 4 | - |
| Дихлорэтан | 10 | 3 | 1 | 2 | - |
| Кремния диоксид | 1 | 0,15 | 0,06 | 3 | Ф |
| Ксилол | 50 | 0,2 | 0,2 | 3 | Ф |
| Метанол | 5 | 1 | 0,5 | 3 | - |
| Озон | 0,1 | 0,16 | 0,03 | 1 | О |
| Полипропилен | 10 | 3 | 3 | 3 | - |
| Ртуть | 0,01/ 0,005 | - | 0,0003 | 1 | - |
| Серная кислота | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 | - |
| Сернистый ангидрид | 10 | 0,5 | 0,05 | 3 | - |
| Сода кальцинированная | 2 | - | - | 3 | - |
| Соляная кислота | 5 | - | - | 2 | - |
| Толуол | 50 | 0,6 | 0,6 | 3 | - |
| Углерода оксид | 20 | 5 | 3 | 4 | Ф |
| Фенол | 0,3 | 0,01 | 0,003 | 2 | - |
| Формальдегид | 0,5 | 0,035 | 0,003 | 2 | О, А |
| Хлор | 1 | 0,1 | 0,03 | 2 | О |
| Хрома оксид | 1 | - | - | 3 | А |
| Хрома триоксид | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | 1 | К, А |
| Цементная пыль | 6 | - | - | 4 | Ф |
| Этилендиамин | 2 | 0,001 | 0,001 | 3 | - |
| Этанол | 1000 | 5 | 5 | 4 | - |

Примечание: О – вещества с остронаправленным действием, за содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А – вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К – канцерогены, Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

3.3. Выбрав вариант задания из табл. 1.3 , заполнить графы 1…3 табл. 1.1.

3.4. Сопоставить заданные по варианту (см. табл. 1.3.) концентрации вещества с предельно допустимыми (табл. 1.2.) и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в графах 9…11 табл. 1.1., т.е. < ПДК, > ПДК, = ПДК, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-».

3.5. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

Примечание. В настоящем задании рассматривается только независимое действие представленных  в варианте вредных веществ.

4. Таблица  1.3.  Варианты заданий к  лабораторной  работе  по теме «Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе»

| Вариант | Вещество | Фактическая концентрация |
| --- | --- | --- |
| 01 | Фенол Азота оксиды Углерода оксид Вольфрам Полипропилен Ацетон | 0,001 0,1 10 5 5 0,5 |
| 02 | Аммиак Ацетон Бензол Озон Дихлорэтан Фенол | 0,01 150 0,05 0,001 5 0,5 |
| 03 | Акролеин Дихлорэтан Хлор Углерода оксид Сернистый ангидрид Хрома оксид | 0,01 4 0,02 10 0,03 0,1 |
| 04 | Озон Метиловый спирт Ксилол Азота диоксид Формальдегид Толуол | 0,01 0,2 0,5 0,5 0,01 0,05 |
| 05 | Акролеин Дихлорэтан Озон Углерода оксид Формальдегид Вольфрам | 0,01 5 0,01 15 0,02 4 |
| 06 | Азота диоксид Аммиак Хрома оксид Сернистый ангидрид Ртуть Акролеин | 0,04 0,5 0,2 0,5 0,001 0,01 |
| 07 | Этиловый спирт Углерода оксид Озон Серная кислота Соляная кислота Сернистый ангидрид | 150 15 0,01 0,05 5 0,5 |
| 08 | Аммиак Азота диоксид Вольфрамовый ангидрид Хрома оксид Озон Дихлорэтан | 0,5 1 5 0,2 0,001 5 |
| 09 | Азота диоксид Озон Углерода оксид Дихлорэтан Сода кальцинированная Ртуть | 5 0,001 10 5 1 0,001 |
| 10 | Ацетон Углерода оксид Кремния диоксид Фенол Формальдегид Толуол | 0,2 15 0,2 0,003 0,02 0,5 |
| 11 | Азота оксиды Алюминия оксид Фенол Бензол Формальдегид Винил-ацетат | 0,1 5 0,01 0,05 0,01 0,1 |
| 12 | Азотная кислота Толуол Винилацетат Углерода оксид Алюминия оксид Гексан | 0,5 0,6 0,15 10 5 0,01 |
| 13 | Азота диоксид Ацетон Бензол Фенол Углерода оксид Винилацетат | 0,5 0,2 0,05 0,01 10 0,1 |
| 14 | Акролеин Дихлорэтан Хлор Хрома триоксид Ксилол Ацетон | 0,01 5 0,01 0,1 0,3 150 |
| 15 | Углерода оксид Этилендиамин Аммиак Азота диоксид Ацетон Бензол | 10 0,1 0,1 5 100 0,05 |
| 16 | Серная кислота Азотная кислота Вольфрам Кремния диоксид Фенол Ацетон | 0,5 0,5 0,2 0,01 0,2 0,001 |
| 17 | Аммиак Азота оксиды Вольфрам Алюминия оксид Углерода оксид Фенол | 0,001 0,1 4 5 5 0,01 |
| 18 | Ацетон Фенол Формальдегид Полипропилен Толуол Винилацетат | 0,3 0,005 0,02 8 0,07 0,15 |
| 19 | Метанол Этанол Цементная пыль Углерода оксид Ртуть Ксилол | 0,3 100 200 15 0,001 0,5 |
| 20 | Углерода оксид Азота диоксид Формальдегид Акролеин Дихлорэтан Озон | 10 1,0 0,02 0.01 5 0,02 |
| 21 | Аэрозоль ванадия пентаоксида Хрома триоксид Хлор Углерода оксид Азота диоксид Озон | 0,1 0,1 0,02 10 1,0 0.1 |
| 22 | Сернистый ангидрид Серная кислота Вольфрамовый ангидрид Хрома оксид Азота диоксид Аммиак | 0,5 0,05 5 0,2 0,05 0,5 |
| 23 | Азота оксиды Алюминия оксид Формальдегид Винилацетат Бензол Фенол | 0,1 5 0,02 0,1 0,05 0,005 |
| 24 | Аммиак Азота оксиды Углерода оксид Фенол Вольфрам Алюминия оксид | 0,05 0,1 15 0,005 4 5 |
| 25 | Азотная кислота Серная кислота Ацетон Кремния диоксид Фенол Озон | 0,5 0,5 100 0,2 0,001 0,001 |
| 26 | Ацетон Озон Фенол Кремния диоксид Фенол Озон | 0,15 0,05 0,02 0,15 0,9 0,05 |
| 27 | Акролеин Дихлорэтан Озон Углерода оксид Вольфрам Формальдегид | 0,01 5 0,01 20 5 0,02 |
| 28 | Аммиак Азота диоксид Хрома оксид Ксилол Ртуть Гексан | 0,02 5 0,2 0,5 0,0005 0,01 |
| 29 | Озон Азота диоксид Углерода оксид Хлор Хрома триоксид Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,05 1 15 0,2 0,09 0,05 |
| 30 | Аммиак Азота диоксид Хрома оксид Соляная кислота Серная кислота Сернитстый ангидрид | 0,4 0,5 0,18 4 0,04 0,4 |

5. Пример  выполнения лабораторной работы « оценка воздействия вредных веществ,  содержащихся в воздухе»

- Исходные данные:

| Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
| № --- | Азота диоксид | 0,5 |
|  | Ацетон | 0,2 |
|  | Бензол | 0,05 |
|  | Фенол | 0,01 |
|  | Углерода оксид | 10 |
|  | Винилацетат | 0,1 |

- Цель работы: сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих веществ.

- Ход работы:

Нормирование содержания вредных веществ  (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК):

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесённая к определённому времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдалённые последствия).

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест нормируют по списку Минздрава № 3086 – 84, а для воздуха рабочей зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.  Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов нормируют по максимально разовой и среднесуточной концентрации примесей.

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена для предупреждения возникновения  рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии (не более 30 мин.)

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Используя табл.  1.2. «Предельно допустимые концентрации  вредных веществ в воздухе, мг/ м3»» и данные варианта из табл. 1.3.  заполним таблицу:

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов при времени воздействия |
|  |  |  |  | максимально разовая (30 мин | среднесуточная >30 мин |  |  |  | (30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| № --- | Азота диоксид | 0,5 | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 | 0 | (ПДК (+) | (ПДК (-) | (ПДК (-) |
|  | Ацетон | 0,2 | 200 | 0,35 | 0,35 | 4 | - | (ПДК (+) | (ПДК (+) | (ПДК (+) |
|  | Бензол | 0,05 | 5 | 1,5 | 0,1 | 2 | К | (ПДК (+) | (ПДК (+) | (ПДК (+) |
|  | Фенол | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,003 | 2 | _ | (ПДК (+) | =ПДК (+) | (ПДК (-) |
|  | Углерода оксид | 10 | 20 | 5 | 3 | 4 | Ф | (ПДК (+) | (ПДК (-) | (ПДК (-) |
|  | Винилацетат | 0,1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 | - | (ПДК (+) | (ПДК (+) | (ПДК (+) |

Вывод:

- Фактические концентрации  вредных веществ в воздухе рабочей зоны находится в норме.

- В воздухе населённых пунктов при времени воздействия менее или 30 минут:

- фактическая концентрация  диоксида азота и  оксида углерода превышают установленные максимально разовые ПДК для данных веществ.

В воздухе населённых пунктов при времени при воздействии свыше 30 минут:

  - фактические концентрации  диоксида азота, оксида углерода и фенола превышают среднесуточные ПДК, установленные для этих веществ.

- Следовательно, производство является вредным для людей, проживающих рядом. Необходимо принять соответствующие меры.

Литература

- Безопасность жизнедеятельности/С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козьяков и др. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Высшая школа,1999. – 448 с.

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога/Под ред. Д.П. Никитина, А.И. Зайченко. – М.: Медицина, 1990. – 512 с.