РД 52.04.253-90 МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ СДЯВ ПРИ АВАРИЯХ (РАЗРУШЕНИЯХ) НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И ТРАНСПОРТЕ Москва, 1991 г. Таблица 1 Угловые размеры зоны возможного заражения СДЯВ в зависимости от скорости ветра u. u, м/с <0,5 0,6-1 1,1-2 >2 , град. 360 180 90 45 Таблица 2. Скорость переноса переднего фронта облака ЗВ в зависимости от скорости ветра. Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Скорость переноса, км/ч инверсия 5 10 16 21 изотермия 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 65 71 76 82 88 конвекция 7 14 21 28 Таблица 3. Возможные потери рабочих, служащих и населения от СДЯВ, %. Условия нахождения людей Без противогазов Обеспеченность противогазами, % 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Открыто 90-100 75 65 58 50 40 35 25 18 10 В простейших укрытиях, зданиях 50 40 35 30 27 22 18 18 9 4 Примечание. Структура потерь людей в очаге поражения: лёгкая степень – 25%, средняя степень – 40%, со смертельным исходом – 35%. Таблица 4 Глубины зон возможного заражения СДЯВ, км. Скорость ветра, м/с Эквивалентное количество Qэ СДЯВ 0,01 0,05 0,1 0,5 1 3 5 10 20 30 50 70 100 300 500 1000 1 0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18 12,53 19,20 29,56 38,13 52,67 65,23 81,91 166 231 363 2 0,26 0,59 0 84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,83 16,44 21,02 28,73 35,35 44,09 87,79 121 189 3 0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,98 11,94 15,18 20,59 25,51 31,30 61,47 84,50 130 4 0,19 0,42 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 12,18 16,43 20,05 24,80 48,18 65,92 101 5 0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 83,60 6 0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,20 9,06 12,14 14,79 18,13 34,67 47,09 71,70 7 0,14 0,32 0,45 1,00 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 8,14 10,87 13,17 16,17 30,73 41,61 63,16 8 0,13 0,30 0,42 0,94 1,33 2,30 2,97 4,20 5,92 7,42 9,90 11,98 14,68 27,75 37,49 56,70 9 0,12 0,28 0,40 0,88 1,25 2,17 2,80 3,96 5,60 6,86 9,12 11,03 13,50 25,39 34,24 51,60 10 0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 6,50 8,50 10,23 12,54 23,49 31,61 47,53 11 0,11 0,25 0,36 0,80 1,13 1,96 2,53 3,58 5,06 6,20 8,01 9,91 11,74 21,91 29,44 44,15 12 0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 5,94 7,67 9,07 11,06 20,58 27,61 41,30 13 0,10 0,23 0,33 0,74 1,04 1,80 2,37 2,29 4,66 5,70 7,37 8,72 10,48 19,45 26,04 38,90 14 0,10 0,22 0,32 0,71 1,00 1,74 2,24 3,17 4,49 5,50 7,10 8,40 10,04 18,46 24,69 36,81 15 0,10 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,07 4,34 5,31 6,86 8,11 9,70 17,60 23,50 34,98 Примечания. 1. При скорости ветра >15 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости ветра 15 м/с. 2. При скорости ветра <1 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости ветра 1 м/с. Таблица 5 Характеристики СДЯВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения. №№ Наименование СДЯВ Плотность СДЯВ, т/м3 t кипения, °С Пороговая токсодоза, мг·мин/л Значения вспомогательных коэффициентов газ ж–ть K1 K2 K3 К7 (газ/жидкость) для –40°С для –20°С для 0°С для 20°С для 40°С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Акролеин - 0,839 52,7 0,2* 0 0,013 0,75 0,1 0,2 0,4 1 2,2 2 Аммиак хранение под давлением 0,0008 0,681 -33,42 15 0,18 0,025 0,04 0 0,9 0,3 1 0,6 1 1 1 1,4 1 изотермическое хранение - 0,681 -33,42 15 0,01 0,025 0,04 0 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Ацетонитрил - 0,786 81,6 21,6** 0 0,04 0,028 0,02 0,1 0,3 1 2,6 4 Ацетонциангидрин - 0,932 120 19,6** 0 0,002 0,316 0 0 0,3 1 1,5 5 Водород мышьяковистый 0,0035 1,64 -62,47 0,2** 0,17 0,054 0,857 0,3 1 0,5 1 0,8 1 1 1 1,2 1 6 Водород фтористый - 0,989 19,52 4 0 ,028 0,15 0,1 0,2 0,5 1 1 7 Водород хлористый 0,0016 1,191 58,10 2 0,28 0,037 0,30 0,64 1 0,6 1 0,8 1 1 1 1,2 1 8 Водород бромистый 0,0036 1,410 -66,77 2,4** 0,13 0,055 6,0 0,2 1 0,5 1 0,8 1 1 1 1,2 1 9 Водород цианистый - 0,687 25,7 0,2 0 0,026 3,0 0 0,4 1 1,3 10 Диметиламин 0,0020 0,680 6,9 1,2* 0,06 0,041 0,5 0 0,1 0 0,3 0 0,8 1 1 2,5 1 11 Метиламин 0,0014 0,699 -6,5 1,2* 0,13 0,034 0,5 0 0,3 0 0,7 0,5 1 1 1 2,5 1 12 Метил бромистый - 1,732 3,6 1,2* 0,04 0,039 0,5 0 0,2 0 0,4 0 0,9 1 1 2,3 1 13 Метил хлористый 0,0023 0,983 -23,76 10,8** 0,125 0,044 0,056 0 0,5 0,1 1 0,6 1 1 1 1,5 1 14 Метилакрилат - 0,953 80,2 6* 0 0,005 0,025 0,1 0,2 0,4 1 3,1 15 Метилмеркаптан - 0,867 5,95 1,7** 0,06 0,043 0,353 0 0,1 0 0,3 0 0,8 1 1 2,4 1 16 Нитрил акриловой кислоты - 0,806 77,3 0,75 0 0,007 0,80 0,04 0,1 0,4 1 2,4 17 Окислы азота - 1,491 21,0 1,5 0 0,040 0,40 0 0 0,4 1 1 18 Окись этилена - 0,882 10,7 2,2** 0,05 0,041 0,27 0 0,1 0 0,3 0 0,7 1 1 3,2 1 19 Сернистый ангидрид 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0 0,2 0 0,5 0,3 1 1 1 1,7 1 20 Сероводород 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,36 0,3 1 0,5 1 0,8 1 1 1 1,2 1 21 Сероуглерод - 1,263 46,2 45 0 0,021 0,013 0,1 0,2 0,4 1 2,1 22 Соляная кислота (конц.) - 1,198 - 2 0 0,021 0,30 0 0,1 0,3 1 1,6 23 Триметиламин - 0,671 2,9 6* 0,07 0,047 0,1 0 0,1 0 0,4 0 0,9 1 1 2,2 1 24 Формальдегид - 0,815 -19,0 0,6* 0,19 0,034 1,0 0 0,4 0 1 0,5 1 1 1 1,5 1 25 Фосген 0,0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 1,0 0 0,1 0 0,3 0 0,7 1 1 2,7 1 26 Фтор 0,0017 1,512 -188,2 0,2* 0,95 0,038 3,0 0,7 1 0,8 1 0,9 1 1 1 1,2 1 27 Фосфор трёххлористый - 1,570 75,3 3 0 0,010 0,2 0,1 0,2 0,4 1 2,3 28 Фосфора хлорокись - 1,675 107,2 0,06* 0 0,003 10,0 0,05 0,1 0,3 1 2,6 29 Хлор 0,0032 1,553 -34,1 0,6 0,18 0,052 1,0 0 0,9 0,3 1 0,6 1 1 1 1,4 1 30 Хлорпикрин - 1,658 112,3 0,02 0 0,002 30,0 0,03 0,1 0,3 1 2,9 31 Хлорциан 0,0021 1,220 12,6 0,75 0,04 0,048 0,80 0 0 0 0 0 0,6 1 1 3,9 1 32 Этиленамин - 0,838 55,0 4,8 0 0,009 0,125 0,05 0,1 0,4 1 2,2 33 Этиленсульфид - 1,005 55,0 0,1* 0 0,013 6,0 0,05 0,1 0,4 1 2,2 34 Этиленмеркаптан - 0,839 35,0 2,2** 0 0,028 0,27 0,1 0,2 0,5 1 1,7 Примечания. 1. Плотности газообразных СДЯВ в графе 3 приведены для атмосферного давления; при давлении в ёмкости, отличном от атмосферного, плотности газообразных СДЯВ определяются путём умножения данных графы 3 на значения давления в кгс/см2. 2. В графах 10 – 14 в числителе значения К7 – для первичного облака, в знаменателе – для вторичного. Таблица 6. Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра. Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 К4 1 1.33 1.67 2.0 2.34 2.67 3.0 3.34 3.67 4.0 5.68 Таблица 7. Определение степени вертикальной устойчивости воздуха по прогнозу погоды. Скорость ветра, м/с Ночь Утро День Вечер ясно, перем. облачн. сплошная облачн. ясно, перем. облачн сплошная облачн. ясно, перем. облачн сплошная облачн. ясно, перем. облачн сплошная облачн. <2 ИН ИЗ ИЗ(ИН) ИЗ К(ИЗ) ИЗ ИН ИЗ 2-3,9 ИН ИЗ ИЗ(ИН) ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ(ИН) ИЗ >4 ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ Примечания. 1. ИН – инверсия; ИЗ – изотермия; К – конвекция (в скобках – при снежном покрове). 2. Под термином «Утро» понимается период времени в течение 2-х часов после восхода солнца; «Вечер» – в течение 2-х часов после захода солнца; «День» – период от восхода до захода за вычетом 2-х утренних часов; «Ночь» – период от захода до восхода за вычетом 2-х вечерних часов. 3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха принимаются в расчётах на момент аварии.